## Slide 1
Aduro Hybrid

## Slide 2: Hlavní výhody kamen Aduro Hybrid:
Tichý provoz
Automatické ovládání
Vytápí prostor v době vaší nepřítomnosti
Vytápí prostor i přes noc
Pěkné plameny
Moderní design
Programování přes aplikaci
Automatické čištění skla vzduchem
Jednoduché nastavení teploty
Nízké emise

## Slide 3: Technický přehled
Pohled zepředu
  Litinový hořák
  Dveřní spínač
  Základní deska
  Vnější šnekový podavač
  Ovládací panel
Základní deska
Litinový hořák
Dveřní spínač
Vnější šnekový podavač
Ovládací panel

## Slide 4: Technický přehled
Pohled zezadu
  Keramické zapalování
  Ventilátor (min.10 cm od zdi)
  Přepínač dřevo/pelety
Ventilátor
Keramické zapalování
Přepínač
dřevo/pelety

## Slide 5: Technický přehled
Pohled z pravého boku
  Sensor teploty spalin
  Sensor na CO
  Sensor teploty ve šneku (interní)
Sensor teploty spalin
Sensor na CO
Sensor teploty ve šneku

## Slide 6: Technický přehled
Vnější šnek
Zásobník na pelety (cca. 15 kg)
Teplotní sensor
Zásobník
na pelety
Teplotní sensor
Vnější šnek

## Slide 7: Technický přehled: základní deska

## Slide 8: Napojení základní desky a kabely

## Slide 9: Základní deska a zapojené kabely

## Slide 10: Instalace kamen
min. 1m
neizolované kouřové trubky
min. 4m nerezový komín
min. 5m zděný komín
20-25 m3 kyslíku / hod.

## Slide 11: Instalace, údržba a čištění
Čištění
Zkontrolujte vermikulitovou vyzdívku zda není poškozená. Vyčistěte spalovací komoru a druhý ocelový deflektor. Zkontrolujte, zda nejsou v komíně saze.
Odstraňte zbytky popela pod spalovací komorou.
Zkontrolujte zda je ventilátor volný.
Vytáhněte cca. 20 cm základní desku ven a zkontrolujte její stav, zda je v pořádku.
Kontrola nastavení
Zkontrolujte, zda je nainstalován nejnovější software (aplikace a firemni firmware)
Zkontrolujte dveřní sensor a Aduro-tronic (automatický uzavírač přívodu vzduchu).
Zkontrolujte dvířka (uzavírání, těsnost, těsnění).
Pokud je nutné opravte škrábance na laku pomocí spreje Senotherm.
Dodržujte správný postup údržby
Zapalování
Ujistěte se, že jsou kamna zapnutá a řádně zapalují.
Naplňte zásobník peletami a připravte kamna k používání.
Kontrolujte průběh zapalování kamen v každém kroku.

## Slide 12: Instalace, čištění a údržba
Co by měl zákazník dělat:
Každodenní údržba:
Vyčistěte hořák na pelety (ideálně pomocí kartáče). Čištění se doporučuje po každém naplnění zásobníku.
Jednou za 3-4 dny, vyčistěte hořák na pelety a vnitřní šnekový podavač. Vyčistěte skla kamen.
Pravidelná údržba. – po 500 hodinách provozu:
Zkontrolujte ventilátor
Zkontrolujte zapalovací svíčku, rošt a vyzdívku kolem roštu.
Zkontrolujte dobu zapalování. Pokud je příliš dlouhá, zkontrolujte jímku zapalovací svíčky. Vyjměte zapalovací svíčku a vyčistěte ji.
Pokud je to nutné, vysajte a vyčistěte zásobník na pelety od prachu a pilin.
Roční údržba:
Zkontrolujte vermikulitové vyzdívky v topeništi, vyčistěte vnitřek topeniště a kanálky pro přívod vzduchu.
Vyčistěte hořák na pelety, zásobník pelet, ventilátor a vnitřní šnekový podavač. Pokud je nutné, vyjměte vnější šnekový podavač.
Zkontrolujte těsnění ve dvířkách a pod sklem.
Zkontrolujte nastavení kamen (aktualizace).
Škrábance opravujte pouze sprejem Senotherm.
Pokud je to nutné, vyměňte zapalovací svíčku.

## Slide 13: Instalace, čištění a údržba
Přívod externího vzduchu
  Kamna Aduro Hybrid jsou vybavena hrdlem pro napojení na externí přívod vzduchu. Napojení na externí vzduch se doporučuje.
Pro napojení externího vzduchu je možné použít sadu Aduro.
  Viz. obrázky

## Slide 14: Instalace, čištění a údržba
Aduro Draft Optimizer – optimalizátor tahu
  Pokud je nedostatečný tah komínu: Instalujte sadu Aduro Draft Optimizer (ADO).
  Sada ADO je konstruována pro teploty až do 500°C. Tah komínu se zvýší na požadovanou hodnotu 12 Pa. Minimální výška komínu je 4 metry.
Ovládání ADO:
  Jestliže napojíte ADO přímo na hybridní kamna, je potřeba nastavit pouze rychlost
  ADO se automaticky zapne když jsou kamna v režimu pelet. Pak je ADO v provozu na peletový režim i režim na dřevo dokud teplota spalin neklesne pod 50°C.

## Slide 15
Teplota
Čas
Power level
90°C: Ideální teplota po 20 min.
110°C: úroveň výkonu 1
140°C: úroveň výkonu 2
170°C: úroveň výkonu 3
Ventilace
Zahřívání
(Auto: level 3)
Úroveň výkonu 1
Úroveň výkonu 2
Úroveň výkonu 3
Vypnuto (režim na dřevo)
290°C: režim na dřevo
Připraveno pro režim pelet
100°C: připraveno

## Slide 16: Aduro Cloud – výhody cloudu
Pro zákazníky:
Řízení a programování z telefonu nebo tabletu
Nastavení s Aduro Hybrid App
Pracuje na systémech Android, Windows a IOS (Apple)
Pro GO partnery
Když je Aduro Hybrid připojen k cloudu, lze všechny informace o jeho činnosti číst na dálku.
Co může GO partner dělat:
  Provádět úpravy na dálku
  Identifikovat problémy a opravit je přes Cloud
  Informovat uživatel ve správný čas např. o údržbě kamen
Desired Room Temp. (C°)
Jak Aduro Cloud funguje

## Slide 17: Aduro Cloud – požadavky Wi-Fi
Telefon musí být min. generace iPhone 6 / Android 5.0
Wifi router musí odesílat stabilní signál. must send a stable signal.
Někdy je potřeba použití bezdrátového opakovače signálu.
Wifi signál musí být 2.4 GHz.

## Slide 18: Aduro Cloud - Přihlášení
https://adurocloud.com

## Slide 19: Aduro Cloud

## Slide 20: Aduro informace pro servisní techniky
http://doc.adurofire.com/England/

## Slide 21: Aduro servis pro zákazníky
nonstop podpora a informace o instalaci, údržbě a podpoře.

## Slide 22: Údržba servisním technikem
Důležité pracovní vybavení: Náš box s náhradními díly
Každý Aduro GO Partner si koupí Aduro box s náhradními díly, tento box má identifikační číslo 51270.
Náhradní díly lze podle potřeby v boxu změnit.
Obsah boxu:
  ventilátor
  2 převodové motory pro oba šnekové podavače
  dveřní spínač
  všechny senzory
  3 zapalovače
  vnitřní a vnější šnekový podavač
  Aduro-tronic
  Různé šrouby a těsnění

## Slide 23: Řešení nejčastějších problémů
Hromadění pelet: změňte nastavení, použijte pelety nebo zoptimalizujte tah pomocí Aduro Draft Optimizer
Problémy s připojením: řešitelné pomocí naistalování opakovače Wifi signálu
Hluk: zkontrolujte interní nebo externí šnekový podavač
Alarmy: pro tohle je vytvořen speciální průvodce
ŽÁDNÉ zapálení: špatné čištění, hromadění usazenin kolem elektrického zapalovače

## Slide 24: Řešení nejčastějších problémů
Hromadění pelet:
  Nejprve zkontrolujte zprávu o návštěvě, fotografie komína a tah komína. Jestliže tah komína není v rozsahu 18 – 25 Pa, pak nainstalujte Aduro Draft Optimizer
  Zkontrolujte nastavení kamen pomocí aplikace a cloudu
  Zkontrolujte popelník a litinový kryt
  Používejte pouze kvalitní, měkké a čisté pelety

## Slide 25: Řešení nejčastějších problémů
Hluk:
  Hluk může pocházet z interního nebo externího šnekového podavače. Proveďte manuální test a určete původ.
  Hluk může pocházet z vnitřního šnekového podavače nebo jeho motoru. Šrouby mohou být nedotaženy nebo urvány. Zbytky popela mohou být v hřídeli, šneku nebo převodovém motoru.
  Prasknutí vnějšího šneku je obtížnější odhalit. Hluk může přicházet shora, ze středu nebo ze zadní části šnekového podavače.

## Slide 26: Řešení nejčastějších problémů
Hluk (pokračování):
  Pokud je hluk podobný praskání, je to pravděpodobně způsobeno používáním nekvalitních (příliš tvrdých) pelet
  Někdy lze problém vyřešit odstraněním, vyčištěním a přemístěním šneku
  Umístění nylonového prstence mezi motorem a vnějším hřídelem vyřešilo většinu případů
  Nové těsnění zabraňuje selhání motoru
  Ve vzácných případech může mít motor výrobní závadu
  Hluk může být v některých případech způsoben sváry a problémy se svařováním

## Slide 27: Údržba Aduro Hybrid – koncový uživatel
Denní údržba
  Odstraňte popel z hořáku
  Vyčistěte sklo
Týdenní čištění
  Vysajte vnitřek kamen / vnitřní šnekový podavač pod hořákem, odstraňte popelník a vyčistěte prostor kolem popelníku
Roční údržba
  Ošetřete povrch kamen nástřikem černého laku barvou ve spreji zn. Senotherm, abyste opravili drobná povrchová poškození a zachovali krásu kamen

## Slide 28: Aktuální a budoucí změny hybridních kamen
Nový zásobník na pelety (objem na 16 kg)
Rošt s novým těsnění a novým tvarem / odlišné umístění otvorů
Ovládání kamen pomocí externího termostatu (snímače teploty) v místnosti
Nová skluzavka na pelety
Další generace (vývoj) převodového motoru
Redukce hluku vnějšího šneku (těsnící kroužek a kratší délka cívky)
Nepřetržitý vývoj aplikace Aduro Hybrid a cloudového systému

## Slide 29: Aduro Hybrid FAQ (často kladené dotazy) a informace
Poskytujeme FAQ, pokyny, videa a informační bulletiny. Udržujte si přehled.
Přečtěte si pozorně obsah naší domovské stránky
Přečtěte si novou uživatelskou příručku Aduro Hybrid

## Slide 30
Aduro a hede kamna s.r.o. Vám přejí mnoho úspěchů s Hybridními produkty!